SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO (art. 40 ust. 2)

pn.: „Przebudowa ul. Złotej w Suszcu wraz z budową odwodnienia  - Etap II”

ZPU.271.1.3.2013

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zawiera:

- formularz oferty – zał. nr 1,

- formularz przedmiaru robót – zał. 1.A,

- istotne postanowienia umowy – zał. nr 2,

- oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 3,

- oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zał. nr 4,

- oświadczenie osoby fizycznej – zał. nr 5,

- wykaz wykonanych robót budowlanych – zał. nr 6,

- wykaz osób – zał. nr 7,

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – zał. nr 8,

- projekt wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) – zał. nr 9,

- projekt czasowej (na czas prowadzenia robót) i docelowej organizacji ruchu – zał. nr 10,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – zał. nr 11.

Sporządził w dniu 15.02.2013 r.:                                    Zatwierdził w dniu 15.02.2013 r.:

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

(j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. ze zm.), zwaną dalej ustawą.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają przepisy w/w ustawy wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (zwanej dalej kodeksem cywilnym), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Suszec, z siedzibą:

ul. Lipowa 1; 43-267 Suszec

tel. 32 449 30 50, fax 32 449 30 51

Adres poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego:

adres poczty elektronicznej: 	zam_publ@suszec.pl

adres strony internetowej:	www.suszec.pl

- Tryb i rodzaj  udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Rodzaj zamówienia – robota budowlana.

- Opis przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa ul. Złotej w Suszcu wraz z budową odwodnienia – II etap”, zwanego dalej zamówieniem.

  - Zakres przedmiotu zamówienia:

Zamówienie swym zakresem obejmuje wykonanie przebudowy ul. Złotej w na odcinku od skrzyżowania z ul. Perłową do skrzyżowania z ul. Lipową o długości około 260mb wraz z budową odwodnienia.

W ramach robót przewiduje się:

-	wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku około 229mb z rur DN250,

-	wykonanie 8 studni rewizyjnych fi1000mm oraz 5 studzienek ściekowych z wpustami ulicznymi,

-	frezowanie istniejącej nawierzchni o powierzchni około 93m2,

-	wykonanie korytowania pod poszerzenie drogi i zjazdy na powierzchni około 549m2,

-	wykonanie warstw podbudowy na poszerzeniu i na zjazdach,

-	wyrównanie istniejącej podbudowy na powierzchni około 800m2,

-	obustronną zabudowę krawężników,

-	wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowych – warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 7 cm na powierzchni  około 1.263m2,

-	wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowych – warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm na powierzchni  około 1.263m2,

-	wykonanie wjazdów do posesji z kostki betonowej na powierzchni około 87m2,

-	uporządkowanie terenu.

Koszty przygotowania i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu oraz docelowej organizacji ruchu, a także koszty obsługi geodezyjnej należy skalkulować w cenie ofertowej.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do uważnego przeanalizowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót niniejszego zamówienia w celu zapoznania się z zakresem robót oraz aby być w pełni świadomym praw i obowiązków warunków umownych i wynikających z nich następstw.

  - Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232452-5 Roboty odwadniające

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

  - Szczegółowy opis zamówienia stanowią:

- formularz przedmiaru robót – zał. 1.A do SIWZ,

- projekt wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) - zał. nr 9,

- projekt czasowej (na czas prowadzenia robót) i docelowej organizacji ruchu – zał. nr 10,

i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową,

oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zał. nr 11 do niniejszej SIWZ.

Uwagi:

Przedstawione w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne materiały lub rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i trwałości całego układu, będącego przedmiotem zamówienia, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykazanie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy.

- Termin wykonania zamówienia:

  - Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.08.2013 r. od daty przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu budowy WYKONAWCY nastąpi nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

  - Zgodnie z postanowieniami określonymi w § 6 istotnych postanowień umowy – zał. 2 do SIWZ, WYKONAWCA jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia ZAMAWIAJĄCEMU gotowości do odbioru końcowego wykonanych robót w terminie nie później niż 3 dni przed 30.08.2013r., z zastrzeżeniem §10 ust 1 lit. c) istotnych postanowień umowy.

  - Termin realizacji zamówienia wskazany w pkt a) uwzględnia 3–dniowy okres na przeprowadzenie procedury związanej z ostatecznym odbiorem robót budowlanych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22. ust. 1 ustawy oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  - O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)	posiadania wiedzy i doświadczenia,

c)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,

d)	dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

e)	sytuacji ekonomicznej i finansowej,

a także, którzy:

f)	nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

  - Opis sposobu dokonywania oceny warunków, o których mowa w pkt. 8.1 SIWZ:

a)	w celu wykazania spełniania warunku zawartego w pkt. 8.1 lit. a), c) i e) wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy,

b)	warunek zawarty w pkt. 8.1 lit. b) zostanie spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

-	co najmniej jedno zamówienie, polegające na budowie/przebudowie drogi                      o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem o wartości min. 290.000,00 zł brutto,

c)	warunek zawarty w pkt. 8.1 lit. d) zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.:

-	jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą właściwe uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawniające do kierowania robotami drogowymi wraz z odwodnieniem lub drogowej bez ograniczeń (co należy wykazać na etapie składania oferty) oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego (co należy wykazać  przed podpisaniem umowy, zgodnie z pkt. 18 lit. a) SIWZ),

d)	w celu wykazania spełniania warunku zawartego w pkt. 8.1 lit. f) wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.3.1 lit. b).

  - Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

1.	W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków określonych w pkt 8.1 SIWZ, należy przedłożyć:

a)	oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy) – zał. nr 3,

b)	oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 1 ustawy, zgodnie z §2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane – załącznik nr 4 do SIWZ,

c)		aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – zgodnie z załącznikiem 5 do SIWZ,

d)	wykaz wykonanych robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 8.2 b) SIWZ - z podaniem rodzaju i wartości oraz daty i miejsca ich wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających (np. referencje, opinie, protokoły odbioru), że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone, na lub zgodnie z zał. nr 6,

e)	wykaz osób, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 8.2 c) SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na lub zgodnie z zał. nr 7,

f)	oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, a w szczególności wykazane w zał. 7, posiadają wszelkie wymagane ustawami uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie z zał. nr 8.

2.	W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) dokumenty określone w pkt 8.3.1 lit. a) – c) składają wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty określone w pkt. 8.3.1 lit. d) – f) będą oceniane łącznie.

3.	Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:

-	w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 8.1 lit. b) SIWZ, polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, winien powołać się na ich udział w realizacji części zamówienia, określając części (część) zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone tym podmiotom (temu podmiotowi).

W tym celu wykonawca winien przedstawić:

pisemne (w oryginale) zobowiązanie tych podmiotów zawierające informacje: kto, komu, jakich zasobów i na jaki okres udziela, w tym jaką część zamówienia podmiot trzeci zobowiązuje się wykonać na rzecz wykonawcy.

Jeżeli podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy, to w pkt 10 formularza oferty -  zał. nr 1 do SIWZ należy wskazać, jaka część zamówienia zostanie mu powierzona).

-	w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 8.1 lit. c) SIWZ, polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, winien złożyć:

pisemne (w oryginale) zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione.

Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia w oparciu o zasoby podwykonawców, Zamawiający może dopuścić do ich zmiany na etapie realizacji umowy jedynie pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie gorszym niż dotychczasowy podwykonawca.

4. 	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.1 lit. c), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), zgodnie z postanowieniami pgf. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

5.	Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

6.	Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.	Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3.1 muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej (na każdej zapisanej stronie kopii) „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 8.3.8 SIWZ.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za „zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub te podmioty.

Za konieczne a jednocześnie wystarczające będzie złożenie na kopii własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem: „za zgodność z oryginałem” przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się osoby wymienione jako uprawnione do składania oświadczeń woli:

    - w prowadzonych przez sądy rejestrach,

    - w CEiDG,

    - osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem,

    - w umowie (dot. spółki cywilnej) lub uchwale wspólników.

8.	Wypełnione załączniki nr 1, 1.A, 3 do SIWZ należy złożyć w oryginale.

9.	Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt 8.3.1 niniejszej SIWZ. Ocena ta zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia – nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymagane warunki wykonawca spełnił.

10.	Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Wykonawcy, którzy mimo wezwania do złożenia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, nie złożą ich w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, albo z przedłożonych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw będzie wynikało, że nie spełniają wymaganych warunków, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami, zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.

W uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.

Adres zamawiającego został podany w punkcie nr 1 niniejszej SIWZ.

- Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- Bernadeta Małys	sprawy proceduralne związane z udzieleniem zamówienia publicznego; tel. 32 449 30 69,

siedziba zamawiającego, pok. nr 1,

- Marek Godziek-			sprawy merytoryczno - techniczne; tel. 32 449 30 74,

siedziba zamawiającego, pok. nr 5,

w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30.

- Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

- Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowywania ofert:

  - wykonawca może złożyć jedną ofertę,

  - oferta musi być wypełniona i podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy lub przez wykonawcę, zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ, w tym m.in. musi zawierać:

-	oświadczenie o udziale bądź braku podwykonawców w realizacji zamówienia oraz wskazania części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom,

-	oświadczenie o udzieleniu 60 - miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia (roboty budowlane, materiały),

  - wraz z ofertą należy złożyć wypełniony formularz przedmiaru robót, stanowiący zał. 1.A do SIWZ, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 15 SIWZ, które będzie stanowił kosztorys ofertowy wykonawcy,

  - jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty (tj. nie wynika wprost z dokumentów stwierdzających status prawny wykonawcy), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt 8.3.7 i pkt 13 lit. e) SIWZ,

  - w przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania:

- oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,

- przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia pełnomocnictwa (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie), w przypadku ustanowienia pełnomocnika i wypisu z umowy spółki cywilnej lub uchwały wspólników (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność), w celu przedstawienia zakresu i sposobu reprezentacji wykonawcy w postępowaniu,

- wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum firm), zobowiązani są do załączenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, w którym wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,

- treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,

- pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców lub samych wykonawców,

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,

- wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane wykonawców występujących wspólnie, a nie pełnomocnika wykonawców,

  - oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej,

  - treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ,

  - pożądane jest, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki,

  - wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę(y) upoważnione do podpisywania oferty,

  - wykonawca składając ofertę ma prawo zastrzec, które informacje w niej zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Dokumenty zastrzeżone wykonawca winien ponumerowane i zszyte złożyć w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć w formularzu ofertowym w pkt 9: „Uwagi do oferty: …”.

  - wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

- będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na przebudowę ul. Złotej w Suszcu wraz z budową odwodnienia  - Etap II”.

- Nie otwierać przed 05.03.2013 r. godz. 10.30.

- poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

W przypadku braku w/w informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Zamawiający nie ponosi również odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w przypadku składania oferty za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego lub pocztą kurierską a tym samym za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

  - wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian (oraz ich treść) lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert określonym w pkt. 14a.

Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert nie będą otwierane.

Koperty zewnętrzne oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte w pierwszej kolejności, a koperty wewnętrzne dopiero przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

  - zasady udostępniania protokołu o udzielenie zamówienia publicznego (zwanego dalej protokołem) oraz załączników do protokołu:

-	osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub/ i załączników do protokołu np. ofert,

-	po przeprowadzeniu powyższych czynności zamawiający ustali niezwłocznie miejsce, termin i sposób udostępnienia wnioskowanych dokumentów, z uwzględnieniem treści wniosku o udostępnienie, o czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu,

-	udostępnienie protokołu lub/i załączników do protokołu zostanie przeprowadzone w oparciu o przepisy zawarte w §5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

a)	Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 05.03.2013 r. o godz. 10.00,

b)	Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 05.03.2013 r. godz. 10.30.

- Sposób obliczenia ceny oferty:

  - Dla jednolitego porównania i oceny ofert, zgodnie z dyspozycją zawartą w pkt. 13 lit. c) SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia:

-	wypełnionego formularza przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 1.A do SIWZ, który będzie zawierać wyliczenie ceny ofertowej i tym samym będzie  stanowić kosztorysy ofertowy wykonawcy.

  - Nie należy załączać własnych kosztorysów uproszczonych bądź szczegółowych. Dla ułatwienia wypełnienia zał. 1.A, został on zamieszczony przez zamawiającego na jego stronie internetowej, jako plik w formacie EXCEL. Formularz przedmiaru robót zawiera już wpisane w każdej pozycji przedmiarowej, stosowne formuły do obliczenia wartości netto do dwóch miejsc po przecinku, które wykonawca zobowiązany jest stosować przy wyliczaniu ceny ofertowej. Cenę jednostkową należy również określić i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Sposób wyliczenia ceny oferty i konsekwencje wprowadzenia zmian w formularzach przedmiaru robót:

a)	wszystkie ceny jednostkowe winny być wyliczone z narzutami. Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach formularzy przedmiaru robót muszą obejmować koszty wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych objętych daną pozycją przedmiarową, niezbędnych dla wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie, włączając w to koszty bezpośrednie, a w szczególności:

-	koszty robocizny, materiału wraz z dostawą na teren budowy, sprzętu (jego montażu i demontażu),

-	koszty ogólne budowy, w tym: koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy,

-	koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją,

-	koszty utrzymania zaplecza budowy, transportu, składowania materiałów,

-	koszty obsługi geodezyjnej i ewentualnych nadzorów branżowych,

-	koszty przygotowania i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu oraz koszty docelowej organizacji ruchu,

-	koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

-	inne koszty wynikające z istotnych postanowień umowy zał. 2 do SIWZ oraz z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

-	a także koszty uwzględniające ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk,

b)	ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych,

c)	wykonawca, bez uprzedniej zgody zamawiającego, nie może usuwać /lub dodawać nowych pozycji do formularzy, z zastrzeżeniem pkt 15.10 lit. b SIWZ, zmieniać opisu pozycji, a także zmieniać kolejności pozycji formularzy. Dokonanie takich czynności spowoduje odrzucenie oferty z postępowania,

d)	przywołanie katalogu, tablicy i kolumny w poszczególnych pozycjach formularza przedmiaru robót ma jedynie charakter informacyjny w odniesieniu do opisu robót i nie wskazuje żądanej podstawy kalkulacji,

e)	w formularzu przedmiaru robót, wykonawca jest zobowiązany:

-	określić cenę jednostkową w każdej pozycji przedmiarowej, zgodnie z pkt. 15.2 SIWZ,

-	wyliczyć wartość netto robót dla każdej pozycji przedmiarowej, zgodnie z pkt. 15.2 SIWZ,

- 	wyliczyć wartość netto robót ogółem

-	określić narzuty: koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i stawkę roboczogodziny,

f)	wartość netto ogółem wyliczoną na formularzu 1.A należy wpisać do zał. nr 1 do SWIZ (formularz oferty), w odpowiednio oznaczone miejsce w pkt. 1. Od wartości netto należy wyliczyć wartość brutto zamówienia, stosując właściwą stawkę podatku VAT;

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, w okresie realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia umownego brutto wykonawcy o wartość wynikającą z tej zmiany.

g)	Przed wypełnieniem formularza przedmiaru robót, Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentami stanowiącymi opis przedmiotu zamówienia, ujętymi w załącznikach do SIWZ. Zaleca się również wizję w terenie, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia. Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w dokumentów w trybie ustalonym w pkt. 9 niniejszej SIWZ.

  - Dla przedmiotu zamówieni ustala się wynagrodzenie kosztorysowe.

  - Wartość wykonanych robót będzie rozliczona obmiarowo, zgodnie z postanowieniami określonymi w (8 istotnych postanowień umowy.

  - Cena winna być ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji w formularzu przedmiaru robót, w tym również kosztów wynikających z wyjaśnień udzielonych wykonawcom na zapytania. Cena winna również uwzględniać ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk.

  - Cenę należy podać w złotych polskich. Wszystkie wartości wyliczane przez wykonawcę w formularzu przedmiaru i w formularzu oferty, wykonawca jest zobowiązany zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

  - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, komisja przetargowa będzie się posługiwała ceną brutto, wyliczoną dla całego przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SIWZ. Jeżeli przed terminem składania ofert nastąpi zmiana treści SIWZ i jej załączników, na skutek udzielonych wykonawcom wyjaśnień na pytania lub innych okoliczności, to wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wprowadzonych przez zamawiającego zmian w swojej ofercie, zgodnie z wytycznymi określonymi w dokumentach wprowadzających zmiany do treści SIWZ.

Zmiany te będą zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, w zakładkach do ogłoszenia na przedmiotowe zadanie.

  - Zamawiający informuje, iż w treści oferty Wykonawcy poprawi w szczególności:

a)	oczywiste omyłki rachunkowe polegające np. na błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie, dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość oferty. Przy poprawianiu omyłek Zamawiający zawsze za prawidłową uzna cenę jednostkową netto,

b) omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w formularzu cenowym w następujący sposób:

-	zamawiający wykreśli z formularza cenowego zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną z nich,

-	po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane w pozostawionych pozycjach formularza cenowego i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową,

Procedura poprawy oczywistych omyłek zostanie przeprowadzona zgodnie z art.87 ust. 2 z konsekwencjami określonymi w art. 89 ust. 1 pkt 7.

- Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

- Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

A...Cena...................................	         100 %

(nazwa kryterium)                             (waga)

Ocena zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium, zgodnie z poniższym wzorem.

Za najkorzystniejszą ofertę zastanie uznana ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w podanym kryterium.

W przypadku kryterium A zamawiający dokona oceny zgodnie z formułą minimalizacji tj.:

# Wmin

WP  =  ---------   x  MP  x  Waga

Wbad

gdzie:

WP		-	ilość punktów w kryterium dla oferty ocenianej

Wmin		-	najniższa oferowana wartość w ocenianych ofertach

Wbad		- 	wartość przedstawiona w ofercie ocenianej

MP		-	wskaźnik stały = 100 (maksymalna ilość punktów)

WAGA	-	procentowe znaczenie kryterium ceny = 100 %

- Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Zamawiający w informacji o wyniku postępowania, przesłanej do wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, określi termin zawarcia umowy. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców odwołania. O nowym terminie wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczo - sądowego.

Przed wyznaczonym terminem podpisania umowy wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:

a)	kserokopie (potwierdzone „za zgodność” z oryginałem przez wykonawcę) posiadanych uprawnień wraz z zaświadczeniem z właściwej Izby Samorządu Zawodowego dla osób wymienionych w zał. nr 7, potwierdzające ich przynależność do Izby.  W przypadku osób posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

b)	umowę ubezpieczenia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (obejmującej prace związane z przedmiotem zamówienia), w wysokości nie mniejszej niż cena ofertowa brutto. Polisa musi obowiązywać przez cały okres realizacji zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do wydłużenia czasu obowiązywania umowy ubezpieczenia, jeżeli jej termin będzie upływał w czasie realizacji zamówienia,

c)	w przypadku korzystania z  podwykonawcy należy obowiązkowo dostarczyć Zamawiającemu projekt lub umowę z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie umowy z podwykonawcą.

Jeżeli zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę projektu lub umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy, zgodnie z art. 647 1 K.c.

Ponadto, Zamawiający może żądać złożenia umowy regulującej współpracę wykonawców, o których mowa w pkt 13 lit. e) SIWZ, w przypadku gdy w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie.

Spełnienie powyższych wymagań jest warunkiem koniecznym do podpisania umowy.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zawarcie umowy.

20.1.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawia zał. nr 2 do SIWZ.

Zamawiający zawrze umowę z oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem pkt 18 SIWZ, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie przedmiotu zamówienia przed upływem terminu 5 dni, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.

Wszelkie przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową będą wynikały z ustaleń oraz zobowiązań wynikających z propozycji zawartych w ofercie i umowie.

20.2.	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:

1.	ZMIANY OGÓLNE:

a)	zmiana adresu/siedziby/konta/firmy Zamawiającego/Wykonawcy,

b)	zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,

c)	zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki,

d)	zmiany wynikające z zapisów §5 zał. nr 2 do SIWZ,

2.	INNE ZMIANY.

a)	Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ze względu na:

-	przedłużenie procedury przetargowej,

-	uwarunkowania społeczne lub działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron (protesty, listy, petycje, itp.),

-	zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy po dacie jej podpisania,

b)	Zamawiający na podstawie art. 144 dopuści zmianę umowy dotyczącą przedmiotu, umówionego terminu wykonania zamówienia również w następujących przypadkach:

-	zmiana wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany w okresie  obowiązywania umowy stawki podatku VAT (wartość netto pozostaje bez zmian),

-	wystąpienia istotnych wad lub braków w dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji,

-	wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu zamówienia, a co się z tym wiąże zastosowania robót zamiennych, proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego i /lub niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,

-	działania sił natury uznane za stan klęski żywiołowej,

-	wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków,

-	wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji, np. natrafienie na nieznane obiekty archeologiczne lub elementy instalacji podziemnej,

-	wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,

-	gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, a szczególności terminu realizacji zamówienia.

20.3.		Zamawiający nie przedłuży terminu zakończenia umowy, jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

20.4.	Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

1.	Sposób inicjowania zmian:

a)	Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, niezwłocznie po zajściu okoliczności uzasadniającej zmianę,

b)	Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.

2.	Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.).

3.	W rezultacie dokonania czynności opisanych powyżej może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia, odwołań oraz skarg do sądu na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

Wykonawca, w formularzu oferty – zał. nr 1 do SIWZ w pkt 10, składa oświadczenie czy zamówienie wykona sam, czy przy udziale podwykonawców.

Jeżeli wykonawca będzie realizował zamówienie w przy udziale podwykonawców, to określa zakres części zamówienia, które powierzy im do wykonania.

- Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy

Zał. nr 1

O F E R T A

Gmina Suszec

ul. Lipowa 1

43-267 SUSZEC

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Złotej w Suszcu wraz z budową odwodnienia  - Etap II”, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych i w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na jego stronie internetowej:

- Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę:

netto: ………………………..zł

/wartość kosztorysowa netto formularza przedmiaru robót zał. 1.A do SIWZ/

podatek VAT: 23 %

brutto:  ...................................zł

słownie brutto: ………………………………………………………………………………….

- W/w przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: do 30.08.2013 r. od daty przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu budowy WYKONAWCY nastąpi nie później niż 3 dni od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

- Na wykonany przedmiot zamówienia (w tym na roboty budowlane, materiały) udzielamy:

60 – miesięcznej gwarancji.

- Warunki płatności – zgodnie z istotnymi dla stron postanowieniami umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącymi zał. nr 2 do SIWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załącznikami do niej i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne dla stron postanowienia umowy (zał. nr 2), które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na oznaczonych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczamy, że spełniamy określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu. Dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, stanowią załączniki do niniejszej oferty.

- Uwagi do oferty:……………………………………............………………………………..

……………………………………………………………………………............………….

10.	Oświadczamy iż:

zamówienie wykonamy sami w całości/ zamówienie wykonamy przy udziale podwykonawców*

Zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia (wypełnić jeżeli zamówienie będzie wykonywane przy udziale podwykonawców:

-	wykonanie części zamówienia w zakresie……………………..………………,

-	wykonanie części zamówienia w zakresie……………………………………..,

itp.

Uwaga! Jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu             w zakresie wiedzy i doświadczenia powołuje się na zasoby podmiotów trzecich, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy, winien określić części (część) zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone tym podmiotom (temu podmiotowi) do wykonania – patrz pkt. 8.3.3 tiret pierwszy SIWZ (wymagane pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego).

Jeżeli wykonawca sam potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu (sam posiada wymaganą wiedzę i doświadczenie) i nie polega na zasobach podmiotów trzecich, jednak w trakcie realizacji zamówienia zamierza korzystać z pomocy podwykonawców, winien określić zakres prac jaki zostanie im powierzony do wykonania (nie jest wymagane zobowiązanie, o którym mowa w pkt 8.3.3 SIWZ).

11.	Numery, na które będzie przysyłana korespondencja:

tel:……………….. fax:  …………………… e-mail: ……………………….

- Numer NIP wykonawcy: ............................................

Numer REGON: .........................................................

13.	Załącznikami do niniejszej oferty są;

(1).................................................................................

(2).................................................................................

(3).................................................................................

(4).................................................................................

(5).................................................................................

(6).................................................................................

itp.

PODPISANO

….…..................................................................

upełnomocniony przedstawiciel – pieczątka imienna)

pieczątka firmowa   wykonawcy/ wykonawców występujących wspólnie

............................................................................

(nazwa firmy)

.............................................................................

(adres)

dnia......................................................................

*niepotrzebne skreślić

Zał. nr 2

## ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Zawarta w dniu ………………. w Suszcu pomiędzy Gminą Suszec, 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

NIP: 6381792968,

reprezentowaną przez :

Pana Mariana Pawlasa	-	Wójta Gminy Suszec

zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM” ,

a …………………………………………………………………………………………………

NIP: ………………………

reprezentowanym przez:

……………………………

zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”,

o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w dniu ............... r., w trybie przetargu nieograniczonego wg zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. ze zm.), zwanej dalej ustawą, ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: „Przebudowa ul. Złotej w Suszcu wraz z budową odwodnienia  - Etap II”, zwane dalej zamówieniem lub przedmiotem umowy, w zakresie i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ofercie WYKONAWCY wraz z formularzami przedmiaru robót i niniejszej umowie.

§ 2

TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień przekazania terenu budowy WYKONAWCY.

- Przekazanie terenu budowy WYKONAWCY nastąpi nie później niż 7 dni od podpisania niniejszej umowy, na okoliczność czego zostanie spisany protokół.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie: do 30.08.2013 r. od daty przekazania terenu budowy.

- WYKONAWCA zgłasza pisemnie ZAMAWIAJĄCEMU gotowość do odbioru końcowego wykonanych robót w terminie nie później niż 3 dni przed 30.08.2013r., z zastrzeżeniem §10 ust 1 lit. c) istotnych postanowień umowy.

§ 3

OBOWIĄZKI  STRON

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do:

- protokolarnego przekazania terenu budowy WYKONAWCY w terminie określonym w §2 pkt. 2,

- przekazania WYKONAWCY dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy,

- odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy,

- zapłaty wynagrodzenia WYKONAWCY za należycie wykonany przedmiot umowy, wolny od wad.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do:

- protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie określonym w § 2 pkt. 2,

- należytego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności zgodnie z:

- dostarczoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

- obowiązującymi przepisami prawa,

- zasadami sztuki budowlanej,

- obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi,

- obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa,

- sporządzenia i stosowania się do planu BIOZ dla robót, dla których wymagane jest sporządzenie takiego planu, zgodnie z informacją BIOZ, stanowiącą część dokumentacji projektowej,

- stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty i aprobaty, deklaracje zgodności,

- przed przystąpieniem do montażu, instalacji urządzeń, materiałów i wyrobów itp., Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającemu dokumentów (atestów, kart technicznych, aprobat technicznych, certyfikatów itp.), które pozwolą na ocenę zgodności wyrobów z projektem oraz ofertą Wykonawcy. Inspektor nadzoru na tej podstawie wydaje zgodę na przystąpienie do danego zakresu robót,

- prowadzenia książki obmiarów, w której Wykonawca będzie na bieżąco dokonywał wpisów szczegółowych obmiarów wykonanych robót, potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w formularzach przedmiaru robót, załączonych do oferty wykonawcy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do książki obmiaru, które akceptuje inspektor nadzoru inwestorskiego,

- zawarcia lub posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu umowy tj.: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej (obejmujące roboty związane z przedmiotem zamówienia), o wartości nie mniejszej niż cena ofertowa brutto, obowiązującej przez cały okres realizacji zamówienia oraz okazania w/w dokumentu/ów na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO. Wykonawca będzie zobowiązany do wydłużenia czasu obowiązywania umowy ubezpieczenia, jeżeli jej termin będzie upływał w czasie realizacji zamówienia,

- utrzymywania miejsca robót w porządku oraz do bieżącego usuwania odpadów w tym niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi aktualnymi przepisami prawa,

- do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m.in. zapobiegać powstawaniu odpadów, ograniczać ich ilość i ich negatywne oddziaływania na środowisko, zapewnić ich odzysk oraz prawidłowe unieszkodliwienie);

- natychmiastowego powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o wypadkach lub zagrożeniach na budowie,

- umożliwienia ZAMAWIAJĄCEMU w każdym czasie przeprowadzenia kontroli dokumentów dotyczących montowanych urządzeń i realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących realizacji zamówienia,

- przerwania robót na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO oraz zabezpieczenia terenu zgodnie z przepisami prawa,

- przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności przepisów BHP i ppoż,

- bieżącego zgłaszania inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikowi, które będą odbierane przez inspektora nadzoru,

- przed przekazaniem terenu budowy ZAMAWIAJĄCEMU, do usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich szkód wynikłych w trakcie realizowanych robót lub do pokrycia kosztów ich usunięcia,

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru częściowego i końcowego,

- przekazania ZAMAWIAJĄCEMU dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru oraz innych dokumentów potwierdzających, że spełniają wszelkie normy i wymagania przewidziane prawem,

- nieodpłatnego uczestniczenia w czynnościach odbioru częściowego i końcowego, przeglądach gwarancyjnych i w ramach rękojmi w okresie gwarancji i rękojmi za wady na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO,

- usunięcia stwierdzonych wad, nadających się do usunięcia, ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji i rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w umowie i protokołach przeglądów gwarancyjnych i w ramach rękojmi.

- Za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przepisów BHP oraz innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących wykonania przedmiotu umowy oraz za wszelkie inne szkody powstałe przy wykonywaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA.

§ 4

PRZEDSTAWICIELE  STRON

- WYKONAWCA na swój koszt ustanawia kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi w osobie ……………………., za którego działania i zaniechania odpowiada jak za swoje własne.

- Kierownik działa w imieniu i na rachunek WYKONAWCY.

- Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

- ZAMAWIAJĄCY ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie …………………………….

- Inspektor nadzoru reprezentuje ZAMAWIAJĄCEGO wobec WYKONAWCY działając w imieniu i na rachunek ZAMAWIAJĄCEGO.

- Do bieżących konsultacji i uzgodnień w trakcie realizacji robót ZAMAWIAJĄCY wyznacza również Pana Marka Godźka, tel. 32 4493074.

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy, strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

§ 5

PODWYKONAWCY

- WYKONAWCA zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy innej osobie                     (podwykonawcy) zgodnie z ofertą przetargową, tj.:

a)	wykonanie: ………………………………………..,

b)	wykonanie: ………………………………………..,

c)	wykonanie: ………………………………………..,

- Jeżeli WYKONAWCA na etapie składania oferty nie wskazał podwykonawcy do realizacji żadnej z części zamówienia, jednak w trakcie wykonywania umowy WYKONAWCA będzie chciał skorzystać z jego pomocy, to zgoda ZAMAWIAJĄCEGO na wprowadzenie podwykonawcy do umowy może nastąpić  na zasadach określonych w pkt. 3-10 niniejszego paragrafu.

- W związku z brzmieniem ust. 1 i lub 2, WYKONAWCA w dniu podpisania niniejszej umowy (lub w trakcie realizacji umowy) dostarcza ZAMAWIAJĄCEMU projekt lub umowę z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie.

- Jeżeli zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę projektu lub umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy (art. 6471 K.c).

5.	Jeżeli ZAMAWIAJĄCY w terminie określonym w ust. 4 nie wyrazi sprzeciwu wobec udziału podwykonawców w realizacji części zamówienia określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nazwy podwykonawców zostaną wprowadzone do umowy stosownym aneksem. Nazwy podwykonawców mogą być od razu wprowadzone do umowy, jeżeli ZAMAWIAJĄCY otrzyma projekt lub umowę z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizację zamówienia, zdąży się z nim/nią zapoznać i nie będzie wnosił sprzeciwu lub zastrzeżeń do jej treści.

6.	W przypadku, o którym mowa w ust. 5, za działanie lub zaniechanie podwykonawcy/ów WYKONAWCA będzie odpowiadał jak za swoje własne.

7.	Jeżeli ZAMAWIAJĄCY zostanie zmuszony do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy/ów, to o kwotę, którą zapłaci podwykonawcy/om, pomniejszy zapłatę należną WYKONAWCY. Podstawą do wystawienia faktury przez WYKONAWCĘ za roboty wykonane, będzie dostarczone przez WYKONAWCĘ oświadczenie podwykonawcy/ów potwierdzające prawidłowe rozliczenie się WYKONAWCY z podwykonawcą/ami.

8.	WYKONAWCA nie może powierzyć podwykonawcom realizacji innych części przedmiotu umowy niż określonych w pkt.1.

9.	Zamawiający nie dopuszcza zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą.

10.	Zmiana podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, może nastąpić wyłącznie za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO na zasadach określonych w art. 6471 kc., na umotywowany pisemny wniosek WYKONAWCY, w którym WYKONAWCA wykaże konieczność takiej zmiany.

11. Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia w oparciu o zasoby podwykonawców, Zamawiający może dopuścić do ich zmiany na etapie realizacji umowy jedynie pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie gorszym niż dotychczasowy podwykonawca.

§ 6

PRZYGOTOWANIE ODBIORU ROBÓT

- WYKONAWCA zgłasza pisemnie ZAMAWIAJĄCEMU gotowość do odbioru końcowego wykonanych robót w terminie nie później niż 3 dni przed upływem terminu określonego w §2 ust. 3.

- Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU dokumentację powykonawczą wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru, podpisanych przez kierownika budowy, wymagane ustawą Prawo budowlane.

§ 7

ODBIÓR ROBÓT

- ZAMAWIAJĄCY przystąpi do czynności odbioru końcowego w terminie 2 dni, licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia przez WYKONAWCĘ gotowości do odbioru końcowego.

- Poprzez zakończenie pełnego zakresu robót stanowiącego przedmiot umowy należy rozumieć dokonanie protokolarnego bezusterkowego ostatecznego odbioru robót budowlanych w obecności przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY oraz inspektora nadzoru i kierownika budowy, najpóźniej w terminie określonym w §2 ust. 3.

- Zamawiający może przeprowadzić w trakcji realizacji zadania badania laboratoryjne dla podbudowy kamiennej, betonu oraz nawierzchni asfaltowej. W przypadku uzyskania wyników negatywnych (parametry techniczne podbudowy kamiennej i/lub betonu i/lub nawierzchni asfaltowej będą niezgodne w wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) koszt badań pokrywa Wykonawca. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia wykonawcy, określonego w §8 ust. 1 umowy, na co wykonawca wyraża zgodę.

W wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie WYKONAWCA będzie zobowiązany do usunięcia stwierdzonych wad w sposobie realizacji zamówienia na swój koszt, zgodnie z ust. 5 - 7 niniejszego paragrafu, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to ZAMAWIAJĄCEMU przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz:

-	umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z przeznaczeniem – ZAMAWIAJĄCY może obniżyć wynagrodzenie przysługujące WYKONAWCY o taki procent, o jaki wada obniża wartość przedmiotu umowy,

-	uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem – ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Żądając usunięcia stwierdzonych wad, ZAMAWIAJĄCY wyznaczy WYKONAWCY termin technicznie możliwy na ich usunięcie. WYKONAWCA nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Gdy wady zostaną usunięte, potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich usunięcia przez WYKONAWCĘ.

- W przypadku nieusunięcia przez WYKONAWCĘ zgłoszonych wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, ZAMAWIAJĄCY może usunąć wady lub zlecić ich usunięcie w zastępstwie WYKONAWCY i na jego koszt i ryzyko po uprzednim pisemnym powiadomieniu WYKONAWCY.

§ 8

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy ustala się wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie netto: ..................... zł, słownie netto: ........................................, a wraz z należnym podatkiem VAT: 23%, brutto: .............................. zł, słownie brutto: ..........................................., zgodnie ze stanowiącymi integralną część oferty i niniejszej umowy - formularzem przedmiaru robót – zał. 1.A.

- Wynagrodzenie, określone w pkt 1, wynika wprost z zakresu robót ujętych w załączniku 1.A do SIWZ. W/w wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie, włączając w to koszty bezpośrednie, a w szczególności:

a)	koszty robocizny, materiału wraz z dostawą na teren budowy, sprzętu (jego montażu i demontażu),

b)	koszty ogólne budowy, w tym: koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy,

c)	koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją,

d)	koszty utrzymania zaplecza budowy, transportu, składowania materiałów,

e)	koszty obsługi geodezyjnej i ewentualnych nadzorów branżowych,

f)	koszty przygotowania i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu oraz koszty docelowej organizacji ruchu,

g)	koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

h)	inne koszty wynikające z postanowień niniejszej umowy oraz z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

i)	a także koszty uwzględniające ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk.

- WYKONAWCY nie przysługuje wynagrodzenie za roboty niewykonane i/lub uznane przez ZAMAWIAJĄCEGO jako zbędne w trakcie realizacji zamówienia i/ lub niewykonane z tytułu konieczności zastosowania innych rozwiązań niż przyjęto w dokumentacji. O wartość tych robót ZAMAWIAJĄCY obniży wynagrodzenie WYKONAWCY, o którym mowa w ust. 1 na podstawie kosztorysu powykonawczego, o którym mowa w ust. 9. Obniżenie wynagrodzenia WYKONAWCY wynikające z tego tytułu zostanie uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia zgodnie z ust. 11.

- Wartość wykonanych robót zostanie rozliczona obmiarowo.

- Projekt budowlany będzie miał zawsze charakter nadrzędny nad projektem wykonawczym i przedmiarem robót. Oznacza to, że roboty opisane w projekcie budowlanym wchodzą w zakres zamówienia podstawowego i nie stanowią robót dodatkowych, nawet jeżeli nie zostały ujęte w kosztorysie wykonawczym i/lub przedmiarze, bądź też zachodzą inne rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami a projektem budowlanym. Roboty nie przewidziane w projekcie budowlanym, nie będą uznane za roboty objęte zamówieniem podstawowym.

- W związku z ust. 5 niniejszego paragrafu, w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek rozbieżności między projektem budowlanym a projektem wykonawczym, zamawiający uzna, iż projekt wykonawczy jest obarczony błędem i należy go doprowadzić do zgodności z projektem budowlanym. W konsekwencji konieczność wykonania robót, które zostały przewidziane w projekcie budowlanym, ale nie zostały ujęte w przedmiarze robót (lub zostały ujęte w mniejszym zakresie), nie wymaga zawarcia z wykonawcą aneksu do umowy podstawowej, ani też umowy na roboty dodatkowe, z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.

- Konieczność dokonania nieistotnych zmian projektu budowlanego (określonych definicją zawartą w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), wynikająca z zasad wiedzy technicznej, lecz nie wykraczająca poza zakres zamówienia podstawowego przewidziany w projekcie budowlanym, a także nie powodująca istotnego zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy, również nie stanowi zmiany przedmiotu niniejszej umowy.

- Dla robót, które zostały ujęte w projekcie budowlanym, ale nie zostały uwzględnione w przedmiarze, ustala się następujące zasady ich wyceny:

  - ceny jednostkowe przyjęte do rozliczenia tych robót nie mogą być wyższe niż ceny jednostkowe przyjęte w formularzach przedmiaru robót,

  - do rozliczenia robót, dla których nie zostały określone w formularzu przedmiaru robót ceny jednostkowe, WYKONAWCA zastosuje składniki cenotwórcze do kosztorysowania nie większe, jak przy opracowywaniu oferty oraz ceny jednostkowe sprzętu i materiałów, nie wyższe od średnich cen rynkowych dla okresu wykonywania tych robót, a w razie ich braku – nie wyższe od średnich cen SEKOCENBUD.

- Po zrealizowaniu przedmiotu umowy, wykonawca przedstawi zamawiającemu kosztorys powykonawczy wykonanych robót, w którym ceny jednostkowe zostaną przyjęte z formularza przedmiaru robót (kosztorysu ofertowego) a ilości wykonanych robót z książki obmiaru, którą WYKONAWCA jest zobowiązany przedstawić do rozliczenia. Kosztorys powykonawczy zostanie zatwierdzony przez inspektora nadzoru i zamawiającego. Kosztorys powykonawczy winien zawierać wartościowe i rzeczowe (obmiarowe) zestawienie robót zbędnych i/ lub niewykonanych i/lub zwiększających obmiar (np. w związku z zaistnieniem okoliczności o których mowa w ust. 5, 6 i 7 niniejszej umowy).

- Różnice obmiarowe, uzasadnione i przyjęte do rozliczenia, które wynikną pomiędzy przedmiarem a książką obmiaru i które podwyższają wartość wynagrodzenia wykonawcy nie stanowią robót dodatkowych, o których mowa w ust. 12.

- W przypadku, gdy ostateczna wartość wykonanych robót, uzasadniona i przyjęta do rozliczenia, określona kosztorysem powykonawczym, będzie miała wpływ na wartość wynagrodzenia (na jego wzrost lub obniżenie), zawarty zostanie aneks do umowy, podpisany przez strony umowy.

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i niemożliwych do przewidzenia na etapie sporządzenia oferty i podpisania umowy, a koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia, WYKONAWCY nie wolno ich realizować bez uzyskania zamówienia na podstawie odrębnej umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy i zgodnie z ustaleniami określonymi w ust. 13. Wszelkie dyspozycje inspektora nadzoru w tym zakresie będą bezskuteczne. Rozliczenie robót dodatkowych zostanie dokonane na podstawie:

a)	zatwierdzonego przez strony protokołu konieczności,

b)	kosztorysu robót dodatkowych, sporządzonego przez WYKONAWCĘ w oparciu o dane do kosztorysowania, o których mowa w §8 ust. 8 umowy, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i zamawiającego,

c)	umowy na roboty dodatkowe, podpisanej przez strony umowy.

- O konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 12, WYKONAWCA informuje niezwłocznie ZAMAWIAJĄCEGO za pośrednictwem inspektora nadzoru. Roboty te mogą być realizowane tylko i wyłącznie za zgodą lub na polecenie ZAMAWIAJĄCEGO.

- Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania robót, jednak nie częściej niż raz w miesiącu i zgodnie z postanowieniami określonymi w §8 ust. 15 i 16.

- Suma faktur częściowych nie może przekroczyć wartości wykonanych w okresie rozliczeniowym robót oraz  80 % wartości brutto zamówienia określonego w §8 ust. 1 umowy. Pozostałe 20 %, zostanie rozliczone fakturą końcową, zgodnie z postanowieniami §8 ust. 17 umowy.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę będzie protokół bezusterkowego częściowego odbioru wykonanych robót, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz zaakceptowany przez Zamawiającego, określający stan zaawansowania przedmiotu umowy wraz z wartością wykonanych w okresie rozliczeniowym objętych daną fakturą częściową robót.

- Rozliczenie pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową po podpisaniu protokołu ostatecznego odbioru robót, o którym mowa w ( 7 ust. 2.

- Faktura częściowa wystawiona przez WYKONAWCĘ płatna będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO w formie przelewu na rachunek: ………………………… . Datą zapłaty jest data obciążenia konta ZAMAWIAJĄCEGO.

- Faktura końcowa wystawiona przez WYKONAWCĘ płatna będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO w formie przelewu na rachunek: ………………………… . Datą zapłaty jest data obciążenia konta ZAMAWIAJĄCEGO.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega, iż cesje praw wynikających z umowy nie mogą być zrealizowane bez jego zgody.

§ 9

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Na wykonany przedmiot zamówienia (roboty budowlane, materiały) WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na okres 60 miesięcy, niezależnie od rękojmi, licząc od daty podpisania protokołu ostatecznego odbioru robót, o którym mowa w §7 pkt 2.

- Uprawnienia ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu rękojmi za wady robót wygasają 3 miesiące po upływie okresu gwarancji, przewidzianego w pkt 1.

§ 10

KARY UMOWNE

- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w niżej określonych wysokościach, w następujących przypadkach:

- za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 pkt 1,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO przy odbiorze lub w ramach rękojmi i gwarancji za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 pkt 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez ZAMAWIAJĄCEGO do usunięcia wad,

- za niezgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru w terminie określonym w §6 ust. 2, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 pkt 1,

- za nieposiadanie umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (obejmującej prace związane z przedmiotem zamówienia) w zakresie o którym mowa w §3 pkt. 2f) umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w §8 pkt 1, za każdy dzień braku umowy ubezpieczenia,

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność WYKONAWCA - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 pkt 1.

- Zamawiający zastrzega prawo naliczenia kary umownej z każdego tytułu w przypadku wystąpienia przesłanek do ich naliczenia.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary.

- WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

ZMIANY W UMOWIE

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy, a zamawiający dopuszcza takie zmiany na warunkach określonych w pkt. 20.2 – 20.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

§ 13

INNE POSTANOWIENIA UMOWY

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

- Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez właściwy dla ZAMAWIAJĄCEGO Sąd.

§ 14

LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY

Umowa została sporządzona w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje ZAMAWIAJĄCY, a jeden WYKONAWCA, każdy na prawach oryginału.

§ 15

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

Integralną częścią niniejszej umowy jest:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,

- Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- Oferta przetargowa i formularz przedmiaru robót (kosztorys ofertowy) - zał. 1.A

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

Zał. nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)

oświadczam/y/,

że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Przebudowa ul. Złotej w Suszcu wraz z budową odwodnienia  - Etap II”,

określone w SIWZ,

dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) 	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………..………..............................

(data i podpis/y i pieczęć imienna

upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li)

Zał. nr 4

Oświadczenie Wykonawcy

Stosownie do treści § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami):

oświadczam o braku podstaw do wykluczenia mnie/nas

...............................................................................................

(pieczęć wykonawcy)

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Przebudowa ul. Złotej w Suszcu wraz z budową odwodnienia  - Etap II”

…………..………..............................

(data i podpis/y i pieczęć imienna

upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li)

* niepotrzebne skreślić

Zał. nr 5

Oświadczenie osoby fizycznej

Stosownie do treści § 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w związku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami):

oświadczam o braku podstaw do wykluczenia

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Przebudowa ul. Złotej w Suszcu wraz z budową odwodnienia  - Etap II”

…………..………..............................

(data i podpis/y i pieczęć imienna

upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li)

Zał. nr 6

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

Nazwa wykonawcy.......................................................................................................................

Adres wykonawcy ........................................................................................................................

Numer telefonu ............................................. Numer teleksu/fax.................................................

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów (np. referencje, opinie, protokoły odbioru) potwierdzające, że te roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone, w tym:

-	co najmniej jedno zamówienie, polegające na budowie/przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem o wartości min. 290.000,00 zł brutto,

| L.p | Rodzaj zamówienia | Wartość zamówienia (brutto) | Czas realizacji | Miejsce wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek | Zakończenie |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

W załączeniu dokumenty (np. referencje, opinie, protokoły odbioru) potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

*	należy wpisać nazwę zamówienia wraz zakresem wykonanych robót (jeżeli zakres nie wynika jednoznacznie z załączonego do zamówienia dokumentu potwierdzającego jego należyte wykonanie) - rodzaj i zakres zamówienia winien umożliwić zamawiającemu ocenę, czy wykonane zamówienie spełnia w całości warunek postawiony w postępowaniu

…………..………..............................

(data i podpis/y i pieczęć imienna

upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li)

Zał. nr 7

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYKAZ OSÓB

dotyczy: „Przebudowa ul. Złotej w Suszcu wraz z budową odwodnienia  - Etap II”

Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................

Adres wykonawcy ........................................................................................................................

Numer telefonu ............................................. Numer teleksu/fax.................................................

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wykonawca winien wykazać, że dysponuje:

-	jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą właściwe uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawniające do kierowania robotami drogowymi wraz z odwodnieniem lub drogowej bez ograniczeń (co należy wykazać na etapie składania oferty) oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego (co należy wykazać przed podpisaniem umowy, zgodnie z pkt. 18 lit. a) SIWZ),

| Lp. | Imię i nazwisko | Informacja na temat kwalifikacji Doświadczenia i wykształcenia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie dysponowania tymi osobami* (np. stosunek pracy, umowa cywilno – prawna, na podstawie pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego lub inne ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* należy wpisać pełną nazwę uprawnień (numer uprawnień i skrócony opis nie jest wystarczający, chyba że wykonawca załączy do oferty dokumenty potwierdzające posiadane przez wykazane osoby uprawnienia)

**UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, np. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.

…………..………..............................

(data i podpis/y i pieczęć imienna

upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li)

Załącznik Nr 8

Oświadczenie Wykonawcy

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

„Przebudowa ul. Złotej w Suszcu wraz z budową odwodnienia  - Etap II”

...............................................................................................

(nazwa wykonawcy)

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, a w szczególności wykazane w zał. 7, posiadają wszelkie wymagane ustawami uprawnienia niezbędne do kierowania robotami i wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

…………..………..............................

(data i podpis/y i pieczęć imienna

upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li)

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy