SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTYCJA:

„Projekt placu zabaw na zgłoszenie robót budowlanych

przy ul. Nierad i Łoskutowa w Kryrach”.

INWESTOR:

URZĄD GMINY SUSZEC

UL. LIPOWA 1

43-267 SUSZEC

WYKONAWCA:

KKARCHITECTURE

NOWY BROWINIEC 133

48-231 LUBRZA

UWAGI:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPORZĄDZONO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRAWA.

SST-01– Roboty ziemne – CPV 45100000-8

SST-02– Podbudowa pod nawierzchnię – CPV 45100000-8

SST-03– Nawierzchnia poliuretanowa – CPV 45236220-8

SST-04– Urządzenia sportowe – CPV 45210000-2

Obrzeża betonowe – CPV 45212221-1

WYKONAWCA:                                                                INWESTOR:

Data opracowania:                                                            Data zatwierdzenia:

Marzec, 2013r.                                                                 Marzec, 2013r.

1.WSTĘP.

1.1. OPRACOWANIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Opracowana specyfikacja techniczna dotyczy budowy placu zabaw obok parkingu zlokalizowanego w Kryrach, Gmina Suszec przy ulicy Nierad i Łoskutowa dz. nr 580/303 i 1830/91.

1.2. STOSOWANIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja techniczna służy w celach przetargowych inwestorowi i obejmuje poszczególny zakres rozdziałów:

SST-01– Roboty ziemne – CPV 45100000-8

SST-02– Podbudowa pod nawierzchnię – CPV 45100000-8

SST-03– Nawierzchnia poliuretanowa – CPV 45236220-8

SST-04– Urządzenia sportowe – CPV 45210000-2

Obrzeża betonowe – CPV 45212221-1

Specyfikacje techniczne zostały sporządzone zgodnie z polskimi normami budowlanymi, inwestor powinien zapoznać się z wszystkimi normami i je przestrzegać.

1.3. PRACE BUDOWLANE ZAWARTE W ST.

Prace dotyczą budowy placu zabaw z nawierzchniami i pełnym wyposażeniem (ogrodzeniem, zabawkami, elem. małej arch.).

1.4. POJĘCIA ZAWARTE W ST.

Obiekt budowlany-należy przez to rozumieć:

- Budowlę  stanowiącą  całość  techniczno  -  użytkową  wraz  z  instalacjami  i urządzeniami;

- Obiekt małej architektury;

Budowla- obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotnisko,  drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące  maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla  pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części   budowlane  urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz  fundamenty pod  maszyny  i  urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Obiekt małej architektury- niewielkie obiekty, a w szczególności:

a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki;

b) Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c) Użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak:

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany- obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem,  jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i  powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa-wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Roboty  budowlane- prace  polegające  na  budowie,  przebudowie,  montażu remoncie\ lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych polegających   na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,   a  niestanowiących  bieżącej konserwacji;

Urządzenia budowlane- urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające  możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia  instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Teren budowy- przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowy- tytuł  prawny wynikający z  prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo  stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych.

Pozwolenie na budowę- decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie  i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i książkę  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji  obiektów  metodą  montażu  –  także dziennik montażu.

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren  zamknięty-teren,  o  którym  mowa  w  przepisach  prawa geodezyjnego  i kartograficznego:

- Obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek organizacyjnych podległych MON, MSWIA i MSZ.

- Bezpośredniego  wydobywania  kopalni  ze  złoża,  będący  w  dyspozycji  zakład górniczego;

Właściwy  organ- należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno  – budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrób budowlany- wyrób w rozumieniu	przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób  trwały   w  obiekcie  budowlanym,  wprowadzony  do  obrotu  jako  wyrób pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Organ samorządu zawodowego- organ określony w ustawie z dnia 15 grudnia

2000r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów  budownictwa  oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z późn. zm.)

Obszar oddziaływania obiektu- teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie   przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Opłata- kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

Droga tymczasowa (montażowa)- droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do  ruchu   pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

Dziennik budowy- dziennik	wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  czasie  wykonywania robót.

Kierownik  budowy- osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do kierowania  Robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

Rejestr obmiarów- akceptowana przez Inspektora	 nadzoru książka z ponumerowanymi  stronami,  służąca  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru dokonanych	robót w formie wyliczeń,	szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Część  obiektu  lub  etap  wykonania-  część  wykonania  obiektu  budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenie  techniczne- ustalenie  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych specyfikacjach szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Laboratorium- laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne  laboratorium  badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia	 niezbędnych badań i	prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów przeprowadzonych robót.

Materiały- wszelkie	tworzywa niezbędne do wykonania	Robót, zgodne	z Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez Inżyniera. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów używanych do odtworzenia części chodników, krawężników, nawierzchni  z  płyt  betonowych,  w  pozycjach  kosztorysu,  w  których  zostało  to wskazane jako „materiał z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność	wykonywanych	Robót z dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z przeciętnymi  tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji

Projektowej lub adaptacji projektu typowego.

Przedmiar  robót-  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót jednostkach ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja- roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

Aprobata  techniczna-  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do  stosowania w określonych warunkach, wydany  przez  jednostkę  upoważnioną  do  udzielania  aprobat  technicznych;  spis jednostek  aprobujących  zestawiony  jest  w  Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2).

Certyfikat zgodności- dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.  W  budownictwie  (zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

Znak zgodności- zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu  certyfikacji,  wskazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania  iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. WYMAGANIA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROBÓT.

Aby dobrze przeprowadzić prace budowlane, wykonawca powinien stosować się do wszystkich wytycznych zawartych w projekcie, jeśli coś się nie zgadza powinien powiadomić inwestora.

1.5.1. ODBIÓR TERENU BUDOWY.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.

Wykonawca jest	zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do	pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia.

Koszty  związane  z  nadzorami  właścicieli  terenów  lub  urządzeń,  wynikające  z warunków, na jakich zostały wydane pozwolenia na budowę (lub zgłoszenie) oraz na jakich uzgodniono dokumentację projektową należy podać w formie jednostkowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.3. ZGODNOŚĆ PRAC BUDOWLANYCH Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST.

Dokumentacja Projektowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich  ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru,  który  dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.

Wszystkie	wykonane	Roboty	i	dostarczone	materiały	mają	być	zgodne	z

Dokumentacją Projektową i SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z	określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech	nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu  budowli,  to   takie  materiały  będą  niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. BEZPIECZEŃSTWO TERENU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy  w   okresie  trwania  realizacji  Kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru końcowego Robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych a w szczególności:

a). Utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności związane  z  budową  i  nienaruszalność  ich  mienia  służącego  do  pracy  a  także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,

W SZCZGÓLNOŚCI DZIECI.

b). Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem	nadzoru	oraz	 przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

1.5.5. OCHRONA P-POŻ.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. ZASADY BHP.

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał	pracy	w warunkach	niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, socjalne  oraz   sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP

wynikających z:

-Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn.

28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43) Kierownik budowy, zgodnie  z  art.  21a  ustawy  Prawo  Budowlane,  jest  zobowiązany  sporządzić  lub zapewnić  sporządzenie  (przed  rozpoczęciem  budowy),  Planu  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia, zwanego „ Planem BOIZ ” na  podstawie, „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ” sporządzoną przez  projektanta. „Plan BIOZ” należy  opracować  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz   planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr  120,  poz.  1126), uwzględniając	również wymagania określone w Rozporządzeniach:	Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  wykonywania robót budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.Nr 169, poz. 1650).

Uznaje się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej.

1.5.7. INNE PRZEPISY.

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

W szczególności Wykonawca zastosuje się do:

- Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie bezpieczeństwa  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn.

19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich	wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach,  przedstawiając kopie zezwoleń i inne  dnośne dokumenty.

Uznaje się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych powyżej nie  podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie jednostkowej umownej.

2. MATERIAŁY.

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom  określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z

10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadać  aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak  bezpieczeństwa (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999 r. – Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.).

2.1. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca	przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany  jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane	 z	dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych  w  czasie postępu Robót. Pozostałe materiały budowlane powinny  spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami  technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. MATERIAŁY MIEJSCOWE.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie  materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane	przez	Zamawiającego	i	jest	zobowiązany	dostarczyć	Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi dokumentację zawierającą  raporty z badań  terenowych i laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do zatwierdzenia  Inspektorowi   Nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do Robót lub

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie  prowadzić  żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w umowie.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. INSPEKCJA MATERIAŁÓW.

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą

zachowane następujące warunki:

- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,  gdzie  odbywa  się  produkcja  materiałów  przeznaczonych  do  realizacji Kontraktu.

2.4. USZKODZONE MATERIAŁY.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu  Budowy,  bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru  zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót,  niż  te,  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5.PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do  Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania  będą  zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy uzgodnionych miejscach uzgodnionych z  Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW.

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem  materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony.

Uwaga:

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji, opisie przedmiotu zamówienia i kosztorysie nakładczym służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

3. SPRZĘT.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do  robót powinien  być  zgodny  z  ofertą Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;  w przypadku braku ustaleń w takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i   zaakceptowany  przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami  określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE.

4.1.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które  nie   wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości przewożonych  Materiałów   oraz  stan  dróg.  Liczba  środków  transportu  będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z  zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w  terminie przewidzianym w umowie.

4.2. PRZEWÓZ PO DROGACH PUBLICZNYCH.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów  ruchu  drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie parametrów innych parametrów technicznych.

Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy  na  polecenie  Inspektora

Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  lądowych  oraz  dojazdach  do  Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. ZASADY REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową, oraz za jakość   zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich wyznaczenie   wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu	Robót   zostaną,  jeśli  wymagać   tego   będzie   Inspektor  Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora

Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i elementów  Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia	z przeszłości, wyniki	badań naukowych oraz inne	czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę   nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą zatrzymania Robót. Skutki  finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób	wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące  wykonanie Robót  zgodnie  z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

a). część ogólną opisującą:

· organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót;

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót;

· bhp;

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót;

·system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością

wykonywanych Robót;

·wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium własnego  lub   laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie badań);

·sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie  technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b). część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

·wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz   wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania   i  urządzenia  pomiarowo- kontrolne;

·rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, kruszyw itp.;

·sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu;

·sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót;

·sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom;

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania  Programu Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt  Programu  Zapewnienia  Jakości  zostanie  przedstawiony  do  zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru najpóźniej  razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy.

Koszty związane  z  wykonaniem  projektu  Programu  Zapewnienia  Jakości  należy podać w cenie umownej.

6.2. KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót  i  jakości   materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli, włączając  personel,   laboratorium,   sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia niezbędne do pobierania	  próbek	i badań materiałów oraz	Robót. Przed zatwierdzeniem systemu  kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca  dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają  wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć  nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,  w  celu  ich  inspekcji.   Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek   niedociągnięciach  dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy  personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych  materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych	materiałów. Wszystkie	koszty	związane	z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3.POBIERANIE PRÓBEK.

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod pobierania   próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy produkcji mogą być z  jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały  nie zostaną przez  Wykonawcę  usunięte  lub ulepszone  z  własnej  woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa  Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez  Inspektora Nadzoru.

6.4.BADANIA I POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o  rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca  przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien zostać uwzględniony w cenie  jednostkowej.

6.5.RAPORTY Z BADAŃ.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak  najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia  Jakości.   Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek	i badania	materiałów u	źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez  Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor Nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy  lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo  oprze się wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  Robót  z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7.ATESTY MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

a). Posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący, że zapewniono zgodność  z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm

przenoszących  europejskie  normy  zharmonizowane,  aprobat  technicznych  oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 99/98);

b). Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą

-aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST;

c). Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z

1998 r. (DZ. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

7.OBMIAR ROBÓT.

7.1.ZASADY OBMIARU ROBÓT.

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST,	w	jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.

Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora Nadzoru o  zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w umowie.

7.2. OKREŚLENIE ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW.

Zasady	określania	ilości	robót	podane	są	w	odpowiednich	Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3.URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone  przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4.CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU.

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót  zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar  Robót  podlegających   zakryciu   przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne  obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą	uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1.RODZAJE ODBIORU ROBÓT.

W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, Roboty  podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu;

b) odbiorowi częściowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu);

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3.ODBIÓR CZĘŚCIOWY.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. Odbioru   częściowego  Robót  dokonuje  się  dla  zakresu  Robót  określonego  w dokumentach umownych  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT.

8.4.1 ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO.

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót  w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie stwierdzona  przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór ostateczny Robót  nastąpi  w  terminie   ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  Robót  z  Dokumentacją Projektową i SST.

W toku  odbioru  ostatecznego  Robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń

przyjętych  w  trakcie  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz

odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  Robót  uzupełniających zakresie Robót poprawkowych.

W  przypadku  nie  wykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz instalacyjnych, komisja  przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w poszczególnych  asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót, sporządzony  wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest	zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi	w	toku	wykonania	Robót	oraz	geodezyjnymi	pomiarami powykonawczymi;

· Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne);

· Recepty i ustalenia technologiczne;

· Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń;

· Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały);

· Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST

i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ);

· Deklaracje	zgodności	lub	certyfikaty	zgodności	wbudowanych	materiałów, certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa  zgodnie  z  SST  i  Programem  Zapewnienia Jakości (PZJ);

· Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i pomiarów  załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;

· Sprawozdanie techniczne;

· Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu;

· Kopie	mapy	zasadniczej	powstałej	w	wyniku	geodezyjnej	inwentaryzacji powykonawczej;

· Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Sprawozdanie techniczne będzie zawierać;

· Zakres i lokalizację wykonywanych Robót;

· Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do	Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego;

· Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót;

· Datę rozpoczęcia i zakończenia Robot;

W przypadku, gdy według	komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1.USTALENIA OGÓLNE.

Wynagrodzenie  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej.

Wynagrodzenie Robót będzie obejmować:

· Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;

·  Wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  ich  zakupu,  magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy;

· Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, narzuty);

· Koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą,:  płace  personelu  i  kierownictwa budowy,  pracowników  nadzoru  i  laboratorium,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie  energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki  dotyczące bhp, usługi obce na rzecz  budowy,  opłaty  za  dzierżawę  placów,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;

· Zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym;

· Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT;

Wartość   wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna  i niezmienna  oraz  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie Robót objętych realizacją przedmiotu Umowy.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST – 01

ROBOTY ZIEMNE

CPV 45100000-8

1.WSTĘP.

1.1. OPRACOWANIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Opracowana specyfikacja techniczna dotyczy budowy placu zabaw obok parkingu zlokalizowanego w Kryrach, Gmina Suszec przy ulicy Nierad i Łoskutowa dz. nr 580/303 i 1830/91.

1.2. STOSOWANIE SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych.

1.3. ZAKRES ROBÓT W  SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na  celu  wykonanie robót ziemnych oraz terenów zielonych związanych z budową placu zabaw.

1.4. PODSTAWOWE OKREŚLENIA.

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  definicjami  zawartymi  w odpowiednich	normach	i	wytycznych	oraz	określeniami	podanymi	w	ST-0.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny   za  jakość  wykonania  robót,  bezpieczeństwo wszelkich  czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIAŁY.

2.1.WYMAGANIA OGÓLNE.

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą	być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami).

-Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr

92. poz. 881);

-Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2.WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE.

Do  budowy  warstwy  nośnej  pod  trawnik  naturalny  należy  użyć  następujących komponentów:

-65% piasku o średnicy 0,5-0,6mm,

-15% torfu ogrodniczego,

-20% ziemi kompostowej lub gleby rodzimej.

Optymalny odczyn podłoża przygotowanego pod trawnik wynosi 5.5-6.5pH. Zbyt niski odczyn powoduje wzrost mchów, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastów dwuliściennych.

Do wykonania trawnika należy stosować mieszanki traw do obiektów sportowych zawierające w swoim składzie między innymi:

-30% śycicy trwałej (Lolium perenne),

-20% Kostrzewy czerwonej rozłogowej (Festuca rubra rubra),

-10% Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra),

-10% Kostrzewy owczej (Festuca ovina),

-15% Wiechliny łąkowej (Poa pratensis),

-15% Mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris).

2.3.PIASEK.

Piasek  należy  użyć  do  wykonania  podkładu  piaskowego  pod  podbudowę betonową. Piasek średnioziarnisty (dobrze zagęszczalny- rzeczny) powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13043:2004.

Kruszywa stosowane do wykonanie podbudowy powinny spełniać wymagania dotyczące nieprzenikania cząstek między podbudową oraz podłożem.

3.TRANSPORT I SKŁADOWANIE.

Materiały  z  wykopów  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu, dopuszczonymi   do  wykonywania  zamierzonych  robót.  Urobek  należy  umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.

Wykonawca  robót  będący  posiadaczem  odpadów  (wytwórca)  zobowiązany  jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa  z dnia  27.04.2001  r.  o odpadach  -  Dz.  U.  nr 62  poz.  628  z późniejszymi zmianami).

Środki	transportu	wykorzystywane	przez	Wykonawcę	powinny	być	sprawne technicznie  i  spełniać  wymagania  techniczne  w zakresie BHP  oraz przepisów  o ruchu drogowym.

4.WYKONANIE ROBÓT.

4.1.WYMAGANIA OGÓLNE.

Wykonanie	robót	powinno	być	zgodne	normami	PN-B-O6050.1999,	PN-B- O2205:1998 i BN- 88/8932-02.

4.2.SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI WARUNKÓW TERENOWYCH Z PROJEKTOWYMI.

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów,  należy  sprawdzić  zgodność rzędnych  terenu  z  danymi  podanymi  w  projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. W przypadku  wystąpienia  odmiennych  warunków  gruntowych  od  uwidocznionych  w projekcie budowlanym Wykonawca powinien  powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru  i  Projektanta  oraz  wstrzymać  prowadzenie   robót,   jeżeli  dalsze  ich prowadzenie  może  wpłynąć  na  bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę  na wznowienie robót wydaje

Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:

-opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

-skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od pierwotnego;

4.3.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Na terenie objętym opracowaniem wykonane zostanie przez Inwestora odwodnienie terenu poprzez drenaż.

Wykonawca musi prowadzić roboty w sposób nie powodujący uszkodzenia drenażu terenu.

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być

wykonane przygotowanie terenu pod budowę.

Przewidziano  zdjęcie  warstwy  ziemi  urodzajnej  z  darniną  metodą  ręczną.  Pod warstwą  ziemi  urodzajnej  znajdują  się  prefabrykowane  betonowe  płyty  ażurowe stanowiące wzmocnienie podłoża.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni placu zabaw będą wykonywane bezpośrednio na istniejących płytach betonowych.

Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany	przez	Wykonawcę	i	zaakceptowany	przez	Inspektora	Nadzoru. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:

wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;

-ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych;

-wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów;

-niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu;

4.4.ZASADY WYKONYWANIA WYKOPÓW.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę  środowiska  na obszarze  prowadzenia  prac,  a w  szczególności  ochronę gleby,  zieleni,  naturalnego  ukształtowania  terenu  i  stosunków  wodnych  (Ustawa

27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wykonać nacięcia nawierzchni betonowych płyt ażurowych za pomocą piły spalinowej z tarczą do cięcia nawierzchni betonowych.

Przewidziano  wykonanie  nacięć  tylko  po  krawędziach  planowanych  wykopów fundamentowych pod stopy betonowe urządzeń zabawowych.

Wyjęcie wyciętych elementów płyt nie powinno powodować uszkodzenia otaczających wykop płyt przeznaczonych do pozostawienia.

Zabrania się wykuwania otworów w nawierzchni płyt za pomocą młotów udarowych itp.

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.

Metoda wykonywania wykopów pod fundamenty urządzeń zabawowych – ręczna.

4.5.ODWODNIENIE WYKOPÓW.

Odwodnienia wykopów powinno odbywać się poprzez wykonaną wcześniej opaskę

drenażową terenu patio szkolnego.

4.6.TOLERANCJE WYKONYWANIA WYKOPÓW.

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:

-±15 cm - dla wymiarów wykopów w planie;

-± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;

4.7.UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO I ZAGĘSZCZONEGO PODŁOŻA.

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.

Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa  w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw  nawierzchni,  to   powinien   on  zabezpieczyć  podłoże  przed  nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed rozłożeniem folii lub w inny	sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

4.8.PODSYPKI.

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora  Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania zasypki:

-  Zasypanie  wykopów  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  po  zakończeniu przewidzianych w nim robót;

-  Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z odpadków materiałów budowlanych i śmieci;

- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

· 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych;

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż

Js = 0,97 wg próby normalnej Proctora;

4.9. TERENY ZIELONE.

Teren  pod  projektowany  trawnik  po  oczyszczeniu  z  resztek  budowlanych gruzu wyznaczeniu geodezyjnym w terenie,	itp.	Zniwelować do	 poziomu pozwalającego uzyskanie po wykonaniu wszelkich robót nawierzchni trawnika na rzędnej wysokościowej określonej w dokumentacji projektowej.

Na oczyszczony i zniwelowany teren należy nawieźć i wbudować ręcznie dostarczoną  mieszankę z piasku, torfu i humusu. Przed posianiem trawy należy sprawdzić poziom warstwy nawierzchni zwracając uwagę na spadki podłużne 0,5%.

Grubość warstwy urodzajnej powinna wynosić ok. 15 cm.

Ziemia przygotowana do zasiania powinna być odpowiednio nawożona. Do wysiewu trawy należy stosować mieszankę trawnikową przeznaczoną do trawników użytkowych (nawierzchni sportowych) o składzie podanym w dokumentacji technicznej (i niniejszej SST). W dniu wysiewu (optymalny termin wysiewu nasion – od połowy sierpnia do połowy września, lub mniej dogodny kwiecień) górna warstwa gleby powinna być sucha (poniżej 1,0 cm wilgotna – gleba nie powinna przyklejać się do butów). Należy stosować siew  ręczny  w dzień bezwietrzny stosując na 1 m2 terenu 30gram nasion. W celu równomiernego siewu należy całość nasion podzielić na cztery części i wysiewać kolejno z czterech różnych stron (zgodnie z załączonym w dokumentacji projektowej schematem).

Po dokonaniu zasiewu warstwę wegetacyjną należy delikatnie wyrównać grabiami częściowo  przykrywając nasiona ziemią i zagęścić wałem metalowym ręcznym o wadze nie przekraczającej 90kg. Wskazane	jest zastosowanie środków odstraszających ptaki.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Kontrolę przeprowadzić zgodnie z opisem ST-00.

6. PRZEDMIAR ROBÓT.

Przedmiar robót ziemnych określony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie. Szczegółowe  założenia   kalkulacyjne   oraz  warunki  techniczne  i  organizacyjne wykonania robót są zgodne z opisem właściwego KNR (lub innych).

7. ODBIÓR ROBÓT.

Przeprowadzić zgodnie z opisem ST-00.

8.PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Według opisu w głównym rozdziale ST-00.

9.PRZEPISY ZWIĄZANE.

9.1.NORMY I ROZPORZĄDZENIA.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania PN-EN  12063:2001  Wykonawstwo  specjalnych  robot  geotechnicznych.  Ścianki szczelne

PN-EN  13252:2002  Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne.  Właściwości  wymagane  w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996	Kruszywa	mineralne.	Kruszywa	naturalne	do	nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.

9.2. INNE DOKUMENTY.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr

207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr

166, poz.1360, z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.

627; z późniejszymi zmianami).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST – 02

PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE

CPV 45100000-8

1.WSTĘP.

1.1. OPRACOWANIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Opracowana specyfikacja techniczna dotyczy budowy placu zabaw obok parkingu zlokalizowanego w Kryrach, Gmina Suszec przy ulicy Nierad i Łoskutowa dz. nr 580/303 i 1830/91.

1.2. STOSOWANIE SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych.

1.3. ZAKRES ROBÓT W  SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na  celu  wykonanie robót ziemnych oraz terenów zielonych związanych z budową placu zabaw.

1.4. PODSTAWOWE OKREŚLENIA.

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  definicjami  zawartymi  w odpowiednich	normach	i	wytycznych	oraz	określeniami	podanymi	w	ST-0.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny   za  jakość  wykonania  robót,  bezpieczeństwo wszelkich  czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w

ST-0 „Wymagania ogólne".

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW.

2.2.1. KRUSZYWO.

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 2 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.2.2. BETON.

Materiałem do wykonania podbudowy powinien być beton jamisty klasy B15.

2.3. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW.

2.3.1. KRUSZYWO.

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć   między krzywym granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU.

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne”.

5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA.

Podbudowa  powinna  być  ułożona  na  podłożu  zapewniającym  nieprzenikalnie drobnych cząstek gruntu do podbudowy.

5.3. WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZENIE KRUSZYWA.

Przewidziano wykonanie warstwy konstrukcyjnej  z kruszywa kamiennego (fr. 2-32mm) układana w warstwach dobrze zagęszczona.

W warstwie podkładu piaskowego należy uformować  spadki  poprzeczne  o wartości  1o  od  środka  placu  zabaw  do  jego dłuższych krawędzi.

Kruszywo  powinno być rozkładane	w warstwie	o	jednakowej	grubości, z zachowaniem wymaganych	spadków	 i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jego zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy	przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na	  materiał o odpowiednich właściwościach.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić

do jej zagęszczania.

Nierówności lub	zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane  na  bieżąco  przez  spulchnienie  warstwy  kruszywa  i  dodanie  lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.

W miejscach niedostępnych	dla walców warstwa podkładu powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi wg	normy próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12.

W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  wbudowany  w  warstwę  podbudowy, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczania wg normalnej próby Proctora, kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych.  Należy określić  pierwotny  i  wtórny  moduł  odkształcenia  warstwy.  Stosunek  wtórnego  i pierwotnego modułu   odkształcenia	 nie  powinien   przekraczać  2,2.  Wilgotność kruszywa  podczas  zagęszczania   powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej  z tolerancją  od -20% do +10% jej wartości.  wilgotność  przypadku,  gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo  należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest  niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

5.4. WYTWARZANIE MIESZANKI BETONOWEJ.

Mieszankę betonową należy przygotować w wytwórni betonu. Mieszankę należy dostarczyć  do  miejsca  wbudowania  w  mieszarkach  gwarantujących  otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na placu zabaw. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby	nie	uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.

Niedopuszczalne  jest  dolewanie  wody  do  mieszarki  w  trakcie  transportu  w  celu zwiększenia  stopnia jej ciekłości, chyba że, zostało to uwzględnione w recepturze roboczej betonu.

5.5. WBUDOWYWANIE I ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI BETONOWEJ.

Podłoże gruntowe pod podbudowę betonową powinno zostać odebrane przez nadzór i powinno być  wykonane zgodnie z niniejszymi ST. Podbudowę z betonu należy układać na wilgotnym podłożu.

Nachylenie powierzchni powinno wynosić 1o od linii środkowej placu zabaw do  dłuższych  linii bocznych placu.  Powierzchnia  betonu  powinna  być zatarta na gładko.  Płytę  betonować  w  prowadnicach  drewnianych,  które  należy  wyjąć  po ułożeniu mieszanki.

Prowadnice do układania betonu (stanowiące jednocześnie dylatacje) należy ustawić w taki  sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi podbudowy wg dokumentacji  projektowej.  Wysokość  prowadnic  powinna  odpowiadać  wysokości warstwy mieszanki betonowej w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione	stabilnie,	w sposób wykluczający ich	przesuwanie	pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy podbudowy.

Podbudowę należy wykonać w jednej warstwie. Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć niezwłocznie po jej rozłożeniu i wyprofilowaniu. Zagęszczanie podbudowy o spadkach poprzecznych powierzchni w różnych kierunkach należy rozpocząć od jednej z krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo  nakładającymi się w stronę najwyższej krawędzi pola. W przypadku spadku poprzecznego jednostronnego należy rozpocząć zagęszczanie od krawędzi najniżej	położonej i przesuwać się pasami podłużnymi,	częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy betonowej.

Pojawiające się w czasie wałowania (zagęszczania) zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia  i  podobne  wady,  powinny  być  natychmiast  naprawiane  przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość warstwy i

wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie.

Powierzchnia  zagęszczonej  warstwy  powinna  mieć  prawidłowy  przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 wg normalnej metody Proctora. Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem końca czasu wiązania cementu.

Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją + 10% i -20 % jej wartości.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-EN 206-1:2003 Beton.  Część 1. wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-88/B-06250 Beton

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN  1008:2004  Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe	i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 12620:2000 Kruszywa do betonu

Warunki techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  I Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady, Warszawa 1989

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST – 03

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

CPV 45236220

1.WSTĘP.

1.1. OPRACOWANIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Opracowana specyfikacja techniczna dotyczy budowy placu zabaw obok parkingu zlokalizowanego w Kryrach, Gmina Suszec przy ulicy Nierad i Łoskutowa dz. nr 580/303 i 1830/91.

1.2. STOSOWANIE SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych.

1.3. ZAKRES ROBÓT W  SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na  celu  wykonanie robót ziemnych oraz terenów zielonych związanych z budową placu zabaw.

1.4. PODSTAWOWE OKREŚLENIA.

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  definicjami  zawartymi  w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami	 podanymi w ST-0.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny   za  jakość  wykonania  robót,  bezpieczeństwo wszelkich  czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIAŁY.

2.1.WYMAGANIA OGÓLNE.

Wszystkie	materiały	stosowane	do	wykonania	robót	muszą	być	zgodne	z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

- Normie PN-EN 1177/2009

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr

207,poz. 2016; z późniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z 2002r., Nr

166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne”.

2.2.  WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI.

- Karta techniczna produktu potwierdzająca parametry nawierzchni

- Atest Higieniczny PZH

- Certyfikat Bezpieczeństwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177/2009

- Badania na zawartość pierwiastków śladowych.

-  Autoryzacja  producenta  nawierzchni  lub  jego  przedstawiciela  wystawiona  na przedmiotowe zadanie

2.3. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA (ZGODNIE Z PN-EN 1177/2009).

Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, składa się z	mieszaniny granulatu gumowego oraz kleju poliuretanowego.

Wierzchnia cześć płytki powinna być gładka, po obwodzie sfrezowana. Nawierzchnia stanowić ma bezpieczną nawierzchnię elastyczną nadającą się na place zabaw dla dzieci.

Nawierzchnia dzięki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń dzieci w wyniku  upadku.  Nawierzchnia  powinna  być  odporna  na  warunki  atmosferyczne, przepuszczalna dla wody (na podbudowie z betonu asfaltowego) oraz	nie powodować zbierania się wody na powierzchni.

Po wykonaniu podłoża pod nawierzchnie sportowe oraz	po jego pełnym wyrezonowaniu, należy przystąpić do montażu nawierzchni poliuretanowych. Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczone  na  plac  budowy  w  oryginalnych opakowaniach  oraz nalepkach wskazujących na typ produktu i nazwę producenta Materiały powinny być złożone w miejscu nie kolidującym z codzienna komunikacją, powinny być zabezpieczone.

Przed przystąpieniem do montażu nawierzchni, po sprawdzeniu równości spadków oraz jakości  wykonania  podbudowy  –  należy  ją  wymieść  i  oczyścić z wszelkich śmieci, piasku i innych.  Ewentualne widoczne miejsca z występującymi plamami olejowymi należy bezwzględnie wymyć detergentem.

Montaż nawierzchni sportowej – wg instrukcji producenta i wybranej technologii.

Wymagane minimalne parametry bezpiecznej nawierchni.

2.4. PODBUDOWA POD POLIURETAN WODOPRZEPUSZCZALNY WG SST-02.

Podłoże,  na  którym  ma  być  układana  nawierzchnia  powinno  być  przygotowane zgodnie z  projektem  i sztuką budowlaną.  Winno być  suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane.

Równość  warstwy  wierzchniej  podbudowy:  tolerancja  na  łacie  2mb  do  2mm. Nawierzchnia  szkolnego placu zabaw obramowana będzie trawnikowym obrzeżem betonowym 6x20x100 cm.

Wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo poprzez ukształtowanie spadków poprzecznych nawierzchni (1º).

3.SPRZĘT.

3.1.OGÓLNE WYMAGANIA.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE.

Wykonawca  robót  będący  posiadaczem  odpadów  (wytwórca)  zobowiązany  jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport  (Ustawa  z  dnia  27.04.2001  r.  o  odpadach  -Dz.  U.  nr  62  poz.  628  z późniejszymi zmianami).

Środki	transportu	wykorzystywane	przez	Wykonawcę	powinny	być	sprawne technicznie  i  spełniać  wymagania  techniczne  w zakresie BHP  oraz przepisów  o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

5.WYKONANIE ROBÓT.

5.1.OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

5.2.  SPOSÓB UKŁADANIA NAWIERZCHNI.

Gotowe  płyty  są  układane  ręcznie  w  sposób  przemienny  na  stabilnej podbudowie. Trwałe łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu systemowych karbowanych kołków montażowych. Osiem kołków montażowych jest umieszczanych  w  dwóch  krawędziach   każdego  elementu  nawierzchni.  Każdy element trwale łączy ze sobą cztery kolejne elementy. Zaleca się układanie płytek w „cegiełkę” tj. jeden rząd względem drugiego przesunięty o pół płytki.

5.3.  WARUNKI NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEJ INSTALACJI NAWIERZCHNI.

Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +3o C oraz przy braku opadów atmosferycznych. W przypadku konieczności klejenia nawierzchni należy zwrócić uwagę, aby podczas  wykonywania prac bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-EN	1177/2009	Nawierzchnie	placów	zabaw	amortyzujące	upadki	(lub odpowiadające im normy EN)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr

207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr

166, poz.1360, z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.

627; z późniejszymi zmianami),

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST – 04

URZĄDZENIA PLACU ZABAW

CPV 45210000-2

OBRZEŻA BETONOWE

CPV 45212221-1

1.WSTĘP.

1.1. OPRACOWANIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Opracowana specyfikacja techniczna dotyczy budowy placu zabaw obok parkingu zlokalizowanego w Kryrach, Gmina Suszec przy ulicy Nierad i Łoskutowa dz. nr 580/303 i 1830/91.

1.2. STOSOWANIE SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych.

1.3. ZAKRES ROBÓT W  SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na  celu  wykonanie robót ziemnych oraz terenów zielonych związanych z budową placu zabaw.

1.4. PODSTAWOWE OKREŚLENIA.

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  definicjami  zawartymi  w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami	podanymi w ST-0.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny   za  jakość  wykonania  robót,  bezpieczeństwo wszelkich  czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY.

2.1.WYMAGANIA OGÓLNE.

Wszystkie	materiały	stosowane	do	wykonania	robót	muszą	być	zgodne	z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr

207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.

881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z 2002r., Nr

166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

2.2. OBRZEŻA BETONOWE.

Przewidziano  zastosowanie  obrzeży  betonowych  o  wymiarach  100x20x6cm  w kolorze  nawierzchni, powinny spełniać wymagania BN-80/6775-03/04 oraz PN-EN 1340:2004.

2.4. PODSYPKA CEMENTOWO- PIASKOWA.

Podsypka cementowo - piaskowa ma za zadanie utwierdzenie obrzeży betonowych.

Grubość podsypki cementowo - piaskowej (w stosunku 1:2) po zagęszczeniu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

3. SPRZĘT.

Montaż elementów ręcznie. Roboty można wykonać  przy użyciu dowolnego  sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE.

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy. Wykonawca  robót  będący  posiadaczem  odpadów  (wytwórca)  zobowiązany  jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport  (Ustawa  z  dnia   27.04.2001  o  odpadach  -Dz.  U.  nr  62  poz.  628  z późniejszymi zmianami).

Środki	transportu	wykorzystywane	przez	Wykonawcę	powinny	być	sprawne technicznie  i  spełniać  wymagania  techniczne  w zakresie BHP  oraz przepisów  o ruchu drogowym. Transport obrzeży betonowych	powinien odbywać się w liczbie sztuk nieprzekraczających  obciążenia  zastosowanego  środka  transportu.  Przewożone elementy należy zabezpieczyć przed przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBÓT.

5.1.WYMAGANIA OGÓLNE.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

5.2.WBUDOWANIE OBRZEŻY.

Podsypka cementowo- piaskowa powinna być wykonana z piasku średnioziarnistego zmieszanego z cementem portlandzkim marki 32,5 w stosunku 2:1.

Obramowanie placu zabaw z obrzeży ustawionych na podsypce cementowo - piaskowej.

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem  (odległością górnej powierzchni obrzeża od nawierzchni bezpiecznej) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna	ściana	obrzeża powinna być obsypanapiaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą   cementowo-piaskową  w  stosunku  1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą.

Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

5.3. REGULAMIN PLACU ZABAW.

Na terenie  szkolnego  placu  zabaw  należy  umieścić  tablicę  z  regulaminem  jego użytkowania. Sporządzenie regulaminu należy do inwestora.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-H-97051  Ochrona  przed  korozją.  Przygotowanie  powierzchni  stali,  staliwa  i

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne

PN-H-97053  Ochrona  przed  korozją.  Malowanie  konstrukcji  stalowych.  Ogólne wytyczne

PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania

PN-M-82054  Śruby,  wkręty  i  nakrętki  stalowe  ogólnego  przeznaczenia.  Ogólne wymagania i badania

PN-ISO-8501-1	Przygotowanie podłoży stalowych  przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Stopnie	skorodowania i stopnie przygotowania	nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania

BN-83/5032-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylen

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe (lub odpowiadające im normy EN)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr

207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U z 2002 r., Nr

166, poz.1360, z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz.

627; z późniejszymi zmianami).

# Text boxes

| l.p. | Nazwa | wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Materiał - granulat gumowy - poliuretan | 90% 10% |
| 2 | Twardość – wsp. Shore A | 65-70 |
| 3 | Gęstość poprzeczna | ≥ 780 kg/m³ |
| 4 | Wytrzymałość na rozciąganie | 1/A 0,75 N/mm² (DIN53571/A) |
| 5 | Wydłużenie przy zerwaniu | 1/A 71% (DIN 53571/A) |
| 6 | Odporność na rozdzieranie | brak rozdarcia (48h, 50 pphm;25ºC, 02/10 % wydłużenie) |
| 7 | Wytrzymałość na pęknięcia w niskiej temperaturze | brak pęknięć (24h, temp. -40ºC) |
| 8 | Ognioodporność | klasa B2 – zgodnie z normą DIN 4102 |
| 9 | Współczynnik przepuszczania ciepła | 1,96 – 10 – przekracza wartość ok. 3,6 |
| 10 | Wartość przewodzenia ciepła | 0,08 W/m2 k |
| 11 | Współczynnik rozpuszczalności | zgodny z normą EN 71 |
| 12 | Trwałość | odporne na działanie kwasów i rozpuszczalników |
| 13 | Oporność powierzchniowa | min. 10 Ω (napięcie testowe 1000 V) |
| 14 | Mrozoodporność | brak rozdarcia (65 ShA) |